## Slide 1
ESP32
Gate Control
Automatische Torzugangssteuerung
mittels Kennzeichenerkennung
Eldin Mesic & Simon Herejk
4AHELS · 2025/26
Werkstätten-
projekt
HTL
2025/26
Notes: Guten Tag, wir sind Eldin und Simon aus der 4AHELS. Unser Werkstättenprojekt heißt ESP32 Gate Control – eine automatische Torzugangssteuerung mittels Kennzeichenerkennung. Wir zeigen euch heute wie ein Fahrzeug erkannt wird und wie ein Tor sich theoretisch automatisch öffnen würde.

## Slide 2
Was ist
das Projekt?
Ein Fahrzeug fährt vor → Kamera liest das Kennzeichen →
Tor öffnet sich automatisch. Kein Knopf, kein Schlüssel.
01
Kamera filmt Einfahrt
ESP32-CAM sendet Live-Stream über WLAN
02
Kennzeichen erkannt
KI-Modell (EasyOCR) liest Nummernschild
03
Tor öffnet sich
Relais schaltet bei berechtigtem Kennzeichen
Notes: Worum geht's eigentlich? Stellt euch vor: ein Fahrzeug fährt vor eine Einfahrt. Eine Kamera filmt das Kennzeichen, liest es automatisch aus, und prüft ob das Fahrzeug berechtigt ist. Wenn ja, öffnet sich das Tor – ganz ohne Knopfdruck oder Schlüssel.
Drei Schritte zusammengefasst: Kamera filmt die Einfahrt, das Kennzeichen wird erkannt, und bei Berechtigung würde das Tor sich öffnen.

## Slide 3
Die zwei
Komponenten
ESP32-CAM
Hardware
– Mikrocontroller: ESP32
– Kamera: OV2640
– Sendet MJPEG-Stream über WLAN
– Firmware: C++ / Arduino IDE
Flask-Backend
Software
– Python-Server mit Flask
– Empfängt und analysiert Kamerabilder
– Kennzeichenerkennung: EasyOCR
– SQLite-Datenbank (Whitelist + Logs)
Verbunden über WLAN
Notes: Unser System besteht aus zwei Hauptteilen.
Erstens: die Hardware, ein ESP32-CAM. Das ist ein kleiner Mikrocontroller mit eingebauter Kamera und WLAN. Er filmt die Einfahrt und sendet das Bild als Stream übers Netzwerk.
Zweitens: die Software, ein Flask-Backend in Python. Das läuft auf einem normalen Computer, empfängt die Kamerabilder vom ESP32, erkennt das Kennzeichen mit künstlicher Intelligenz, und verwaltet eine Datenbank mit erlaubten Kennzeichen.
Die beiden reden über WLAN miteinander.

## Slide 4
Der Ablauf
9 Schritte von der Kamera bis zum offenen Tor
1
ESP32-Stream
2
Bilder
auslesen
3
Bild-
verarb.
4
Easy-
OCR
5
Wappen
& Format
6
Voting
7
DB-
Abfrage
8
Tor auf /
Abgelehnt
9
Dashboard
update
Erlaubt → Relais schaltet → Tor öffnet sich
Nicht erlaubt → Tor bleibt geschlossen
Notes: Hier seht ihr den kompletten Ablauf in neun Schritten – von der Kamera bis zum fertigen Ergebnis. Wir gehen die jetzt im Detail durch.
Kurz zusammengefasst: links sieht man wie der Stream ankommt und verarbeitet wird, in der Mitte die Texterkennung mit EasyOCR, und am Ende die Entscheidung – Tor öffnet sich oder bleibt zu. Jeder einzelne Schritt wird gleich genauer erklärt

## Slide 5
01
Schritt 1
ESP32-CAM sendet den Video-Stream
· Kamera filmt die Einfahrt
· Format: MJPEG – viele JPEG-Bilder direkt hintereinander
· Übertragung über WLAN an das Flask-Backend
· Stream erreichbar unter /stream (Port 80)
Browser kann das Live-Video gleichzeitig unter /video_feed ansehen
Notes: Schritt eins: die Kamera selbst. Der ESP32 filmt durchgehend. Das Format heißt MJPEG – das bedeutet einfach viele einzelne JPEG-Bilder werden direkt hintereinander gesendet, wie ein Daumenkino.
Diese Bilder gehen über WLAN an unser Backend. Gleichzeitig kann man den Stream auch live im Browser ansehen, völlig unabhängig von der Texterkennung

## Slide 6
02
Schritt 2
Backend schneidet Einzelbilder aus dem Stream
· Der Datenstrom enthält viele JPEGs direkt hintereinander
· Jedes JPEG beginnt mit 0xFF 0xD8 und endet mit 0xFF 0xD9
· Das Backend sucht diese Markierungen und schneidet jedes Bild heraus
· Jedes vollständige Bild geht gleichzeitig an zwei Stellen:
→ Browser: Live-Video wird angezeigt (MJPEG-Restream)
→ OCR-Worker: Bild geht zur Kennzeichenerkennung weiter
Notes: Jetzt kommt der Stream beim Backend an, aber er ist erst mal nur ein langer Datenstrom – viele JPEGs aneinandergereiht. Wir müssen die einzelnen Bilder da raustrennen.
Jedes JPEG-Bild hat eine feste Start- und End-Markierung in den Bytes. Unser Code sucht nach diesen Markierungen und schneidet so jedes einzelne Bild heraus.
Sobald wir ein vollständiges Bild haben, passiert zweierlei gleichzeitig: es geht an den Browser fürs Live-Video, und es geht an den OCR-Worker zur Texterkennung.

## Slide 7
03
Schritt 3
Bildvorverarbeitung – Graustufen & Größe
· Warum? KI-Modelle erkennen Text auf aufbereiteten Bildern deutlich besser
· Schritt A: Graustufen – Farbe ist für Texterkennung irrelevant
cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
· Schritt B: Größe normalisieren – einheitlich 640 px Breite
INTER_AREA beim Verkleinern, INTER_CUBIC beim Vergrößern
Notes: Bevor das Bild zur KI kommt, muss es vorbereitet werden. Rohe Kamerabilder sind für Texterkennung nicht ideal – zu viel unnötige Information.
Erster Schritt: Graustufen. Wir entfernen die Farbe komplett. Farbe bringt bei Texterkennung nichts, macht das Bild aber dreimal so groß – also weg damit.
Zweiter Schritt: Größe normalisieren. Egal ob das Fahrzeug nah oder weit weg ist, wir skalieren das Bild immer auf 640 Pixel Breite. So arbeitet EasyOCR immer mit der gleichen Auflösung und die Ergebnisse werden stabiler.

## Slide 8
03
Schritt 3
Bildvorverarbeitung – Kontrast & Schärfe
· Schritt C: CLAHE – Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
Verbessert Kontrast lokal → hilft bei schlechtem Licht
clipLimit=3.0, tileGridSize=(8×8)
· Schritt D: Schärfen – Buchstabenkanten hervorheben
Kernel: [[0,-1,0],[-1,5,-1],[0,-1,0]] → Ränder werden deutlicher
Notes: Weiter mit der Vorbereitung. Zwei weitere Schritte die die Erkennungsrate deutlich verbessern.
Dritter Schritt: CLAHE. Das ist ein Algorithmus der den Kontrast verbessert – aber nicht global für das ganze Bild, sondern lokal in kleinen Bereichen. Das hilft besonders wenn ein Teil des Kennzeichens im Schatten liegt und der andere in der Sonne.
Vierter Schritt: Schärfen. Wir wenden einen sogenannten Schärfungskernel an – das ist eine kleine Matrix die über das Bild gerechnet wird und die Kanten von Buchstaben hervorhebt. Je schärfer die Buchstabenkanten, desto leichter hat es die KI

## Slide 9
04
Schritt 4
EasyOCR erkennt den Text im Bild
· EasyOCR = vortrainiertes KI-Modell zur Texterkennung
· Eingabe: aufbereitetes Graustufenbild (640 px)
· Ausgabe: erkannte Texte mit Konfidenzwert 0–1
· Allowlist: nur A–Z und 0–9 erlaubt
mag_ratio=1.5 → EasyOCR vergrößert intern vor der Analyse
text_threshold=0.5 → Erkennungen unter 40% werden verworfen
Notes: Jetzt kommt EasyOCR ins Spiel. EasyOCR ist eine fertige KI-Bibliothek für Texterkennung in Bildern – wir haben sie nicht selbst trainiert, sondern eingebunden.
Es bekommt unser aufbereitetes Graustufenbild und gibt eine Liste zurück: erkannter Text, Position im Bild, und ein Konfidenzwert zwischen 0 und 1. 1 bedeutet 100% sicher, 0 bedeutet totale Unsicherheit.
Wir schränken ein: nur Buchstaben A bis Z und Ziffern 0 bis 9 sind erlaubt – Sonderzeichen und Kleinbuchstaben werden ignoriert. Alles unter 40% Konfidenz wird sofort verworfen, weil es wahrscheinlich Rauschen ist.

## Slide 10
05
Schritt 5
Wappen entfernen & Format prüfen
· EasyOCR liest das Wappen (3. Stelle) als Zeichen mit
· Lösung: Das 3. Zeichen (Index 2) wird automatisch entfernt
· Format-Prüfung: 1–3 Buchstaben am Anfang, Länge 5–9 Zeichen
EasyOCR-Ausgabe
Nach Bereinigung
Status
WR◆AB123
WRAB123
✓ gültig
ABCDEFGH
None
✗ falsches Format
XY
None
✗ zu kurz
Notes: EasyOCR liefert uns Text – aber noch nicht sauber. Zwei Probleme müssen gelöst werden.
Problem eins: das Wappen. Österreichische Kennzeichen haben an dritter Stelle ein kleines Wappensymbol. EasyOCR liest das als Zeichen – also bekommt man statt WRAB123 sowas wie WR♦AB123. Lösung: wir entfernen automatisch immer das dritte Zeichen.
Problem zwei: falsches Format. Manchmal erkennt EasyOCR Text im Hintergrund, auf Schildern, oder überall sonst. Deshalb prüfen wir: am Anfang müssen 1 bis 3 Buchstaben stehen, die Gesamtlänge muss zwischen 5 und 9 Zeichen sein. Alles was nicht passt fliegt raus

## Slide 11
06
Schritt 6
Voting – Mehrfach-Bestätigung
· Problem: Ein einzelnes Bild reicht nicht – Fahrzeug fährt, Bild kann unscharf sein
· Lösung: Erkennungen der letzten 6 Sekunden werden gesammelt
· Erst wenn dasselbe Kennzeichen oft genug vorkommt → gilt als bestätigt
· Alte Einträge (älter als 6 s) werden automatisch verworfen
Verhindert Fehlauslösungen durch zufällig ähnliche Texte
Voting-Threshold: konfigurierbar – für Demo auf 1 gesetzt
Notes: Wir haben jetzt einen erkannten Text der das richtige Format hat. Aber reicht ein einziges Ergebnis zur Bestätigung? Nein – und zwar aus einem einfachen Grund: das Fahrzeug fährt.
Ein Frame kann unscharf sein. EasyOCR kann einmal WR-AB123 lesen und beim nächsten Frame WR-AB124. Ein einzelnes Ergebnis ist nicht zuverlässig genug um ein Tor zu öffnen.
Lösung: Voting. Wir sammeln alle Erkennungen der letzten 6 Sekunden. Erst wenn dasselbe Kennzeichen oft genug vorkommt gilt es als bestätigt. Alte Einträge werden automatisch verworfen. So braucht man mehrere übereinstimmende Erkennungen – zufällige Einzel-Fehler haben keine Chance.

## Slide 12
07
Schritt 7
Datenbankabfrage – Ist das Kennzeichen erlaubt?
· SQLite-Datenbank · Tabelle plates enthält die Whitelist
· Nur Einträge mit aktiv = 1 werden berücksichtigt
· Normalisierung: Bindestriche und Leerzeichen werden ignoriert
"WR-AB 123" und "WRAB123" gelten als identisch
· Jeder Versuch wird in der logs-Tabelle protokolliert
(Kennzeichen · Ergebnis · Konfidenz · Zeitstempel)
Notes: Das bestätigte Kennzeichen geht jetzt an die Datenbank. Wir verwenden SQLite – das ist eine einfache Datenbank die komplett in einer einzigen Datei lebt, kein extra Server nötig.
In der Tabelle plates steht die Whitelist – also alle Kennzeichen die Zugang haben. Der Vergleich ignoriert Bindestriche und Leerzeichen, weil Kennzeichen verschieden geschrieben werden können. WR-AB 123 und WRAB123 gelten als identisch.
Egal was rauskommt – erlaubt oder nicht – jeder Versuch wird in der logs-Tabelle gespeichert. Kennzeichen, Ergebnis, Konfidenz, Zeitstempel. Vollständiges Protokoll

## Slide 13
Schritt 8a
Zugang
gewährt
· Backend sendet HTTP-Request an ESP32: GET /toggle_gate
· ESP32 schaltet Relais → Torimpuls
· Ereignis gespeichert in logs-Tabelle (Zeitstempel + Konfidenz)
· 30 Sekunden Cooldown – verhindert sofortiges Wiederauslösen
· Browser bekommt grünes Signal via WebSocket
Tor öffnet sich · Log gespeichert · Grünes Licht im Dashboard
Notes: Das Kennzeichen ist in der Whitelist. Was passiert jetzt?
Das Backend schickt eine HTTP-Anfrage an den ESP32: GET /toggle_gate. Der ESP32 würde daraufhin das Relais für 500 Millisekunden aktivieren – das wäre der Impuls der ein echtes Tor oder eine Schranke öffnen würde.
Wichtig: bei uns ist das Relais nur softwareseitig implementiert. Der Code ist fertig, ein physisches Relais haben wir nicht angeschlossen – das wäre der nächste Schritt in der Praxis.
Gleichzeitig: 30 Sekunden Cooldown. Dasselbe Kennzeichen kann nicht sofort wieder auslösen. Und der Browser bekommt sofort ein grünes Signal via WebSocket.

## Slide 14
Schritt 8b
Zugang
verweigert
· Kennzeichen ist nicht in der aktiven Whitelist
· Das Tor bleibt geschlossen – kein Relais-Signal wird gesendet
· Der Versuch wird trotzdem in logs gespeichert (access_granted = False)
· Browser bekommt rotes Signal via WebSocket
Tor bleibt zu · Log gespeichert · Rotes Licht im Dashboard
Notes: Das Kennzeichen ist nicht in der Whitelist. Hier ist die Antwort einfach: es passiert nichts.
Kein Signal an den ESP32, kein Relay, kein Torimpuls. Das System tut bewusst nichts.
Aber: der Versuch wird trotzdem vollständig protokolliert. Man kann also später nachschauen wer versucht hat reinzukommen und abgelehnt wurde. Der Browser bekommt sofort ein rotes Signal

## Slide 15
09
Schritt 9
Live-Dashboard im Browser
· WebSocket-Verbindung: Server schickt Ergebnisse sofort an den Browser
· Kein Seiten-Neuladen nötig – alles passiert live
· Dashboard zeigt: Kennzeichen + Konfidenzwert
Grünes Signal (erlaubt) oder Rotes Signal (verweigert)
Live-Kamerabild vom ESP32 (MJPEG-Stream)
Zugriffsprotokoll der letzten Erkennungen mit Uhrzeit
· Manuelles Öffnen des Tors per Knopfdruck möglich
Notes: Das Dashboard ist die Benutzeroberfläche des ganzen Systems – läuft einfach im Browser, kein extra Programm nötig.
Es zeigt in Echtzeit: das Live-Kamerabild direkt vom ESP32, das gerade erkannte Kennzeichen mit Konfidenzwert, und ob der Zugang gewährt oder verweigert wurde – grün oder rot.
Die Echtzeit-Verbindung läuft über WebSocket. Das ist eine dauerhafte Verbindung zwischen Browser und Server – der Server kann jederzeit von sich aus Daten schicken, ohne dass der Browser fragen muss. Kein Neuladen, kein Warten, sofortige Anzeige.
Dazu gibt es noch ein Protokoll der letzten Zugriffe mit Uhrzeit, und einen Knopf zum manuellen Öffnen

## Slide 16
Software-
Architektur
Flask Backend
app.py
Flask-App, WebSocket, Thread-Start
state.py
Gemeinsamer Zustand: Frame, WS-Clients, Voting
database.py
SQLite – Whitelist + Zugriffsprotokoll
ocr.py
EasyOCR, Bildvorverarbeitung, Worker-Thread
routes/camera.py
/video_feed – MJPEG-Stream
routes/plates.py
Kennzeichen verwalten
routes/recognition.py
WebSocket /api/recognition/ws
Notes: Das Backend ist in mehrere Dateien aufgeteilt, jede hat eine klare Aufgabe.
app.py startet alles – Flask, die Routen, die Threads.
state.py ist der gemeinsame Speicher zwischen den Threads – also der aktuelle Frame, die WebSocket-Clients, die Voting-Liste.
database.py kümmert sich um die Datenbank – Whitelist lesen, Logs schreiben.
ocr.py ist die gesamte Bildverarbeitung und Kennzeichenerkennung.
Die routes-Ordner enthalten die einzelnen API-Endpunkte.
Und das Wichtigste: drei Threads laufen gleichzeitig. Der Webserver, der Kamera-Thread der ständig neue Bilder vom ESP32 holt, und der OCR-Worker der die Bilder verarbeitet. Ohne Threads würde alles blockieren – während die KI ein Bild analysiert könnte kein Browser mehr auf die Seite zugreifen.

## Slide 17
Probleme &
Lösungen
ESP32-CAM defekt
→ Neue Kamera bestellt – Verzögerung
OCR verwechselt 0/O, 1/I, 8/B
→ Voting + Format-Filter reduzieren Fehlerrate
Schlechtes Licht
→ CLAHE-Algorithmus verbessert Kontrast lokal
Flask startet Threads doppelt
→ WERKZEUG_RUN_MAIN-Check verhindert Doppelstart
Notes: Natürlich lief nicht alles glatt. Vier größere Probleme während der Entwicklung:
Erstens, unser ESP32-CAM ist kaputt gegangen – wir mussten eine neue bestellen, das hat uns drei Wochen Verzögerung gekostet.
Zweitens, die KI verwechselt manchmal ähnlich aussehende Zeichen wie 0 und O, oder 1 und I. Das haben wir durch den Voting-Mechanismus und die Format-Prüfung deutlich reduziert.
Drittens, bei schlechtem Licht hat die Erkennung schlecht funktioniert – dagegen hilft der CLAHE-Algorithmus, der den Kontrast lokal verbessert.
Und viertens, ein technisches Detail: Flask hat im Debug-Modus unsere Threads doppelt gestartet. Das haben wir mit einer Umgebungsvariable namens WERKZEUG_RUN_MAIN gelöst für eldin:
Das liegt am Flask-Debug-Modus (bzw. dem Werkzeug-Reloader).
Wenn du app.run(debug=True) verwendest, startet Flask zwei Prozesse:
Elternprozess — überwacht deine Dateien auf Änderungen (Auto-Reload). Macht selbst keine eigentliche Arbeit.
Kindprozess — wird vom Elternprozess gestartet und bearbeitet die echten Anfragen.
Beide Prozesse führen aber die komplette app.py von oben bis unten aus — also auch den Code der die Threads startet. Ohne Schutz würdest du zwei Camera-Threads, zwei OCR-Worker usw. bekommen, die sich gegenseitig in die Quere kommen.
Werkzeug setzt deshalb eine Umgebungsvariable WERKZEUG_RUN_MAIN=true, aber nur im Kindprozess. Im Elternprozess ist sie nicht gesetzt. Dein Code prüft das:
if os.environ.get('WERKZEUG_RUN_MAIN') == 'true':
threading.Thread(target=ocr.init_ocr, daemon=True).start()
threading.Thread(target=ocr.ocr_worker, daemon=True).start()
Dadurch starten die Threads nur im Kindprozess — einmal, nicht doppelt. Wieso störts: Stell dir vor du hättest zwei Camera-Threads gleichzeitig laufen. Beide würden versuchen, gleichzeitig auf den ESP32-Stream zuzugreifen und das globale frame-Objekt zu beschreiben — und sich dabei gegenseitig überschreiben oder blockieren.
Noch schlimmer beim OCR-Worker: zwei Worker-Threads würden gleichzeitig versuchen, dieselben Frames zu lesen und in die Datenbank zu schreiben. Das führt zu:
Doppelten Logs — derselbe Zugriff wird zweimal protokolliert
Race Conditions — zwei Threads greifen gleichzeitig auf dieselbe Variable zu, das Ergebnis wird unvorhersehbar
Doppelter Ressourcenverbrauch — EasyOCR wird zweimal geladen, braucht doppelt so viel RAM, und die CPU muss doppelte Arbeit machen für nichts
Kurz gesagt: es würde funktionieren, aber ineffizient und fehleranfällig sein — genau die Art Bug die schwer zu finden ist, weil es nicht sofort abstürzt, sondern nur komische, inkonsistente Ergebnisse liefert.

## Slide 18
Was haben
wir erreicht?
Vollständiges System – von Hardware bis Web-Dashboard
Live-Video-Stream direkt im Browser
Automatische Kennzeichenerkennung mit KI
Alle Zugriffe werden protokolliert
Echtzeit-Updates via WebSocket
Notes: Zusammengefasst, was wir am Ende stehen haben: ein vollständiges System von der Hardware bis zum Web-Dashboard. Live-Video direkt im Browser. Automatische Kennzeichenerkennung mit künstlicher Intelligenz. Die Logik für automatisches Öffnen bei berechtigtem Kennzeichen ist fertig implementiert. Jeder Zugriff wird protokolliert. Und alles läuft in Echtzeit über WebSocket, ohne dass man die Seite neu laden muss

## Slide 19
Zukunft &
Erweiterungen
01
Echte Toranbindung
Relais an echtes Tor
02
Bessere OCR
Eigenes Modell für höhere Erkennungsgenauigkeit
03
Sicherheit
Kennzeichenfälschung
Notes: Was könnte man noch verbessern? Vier Ideen:
Erstens, eine echte Toranbindung – das Relais ist softwareseitig fertig, es fehlt nur noch das physische Relais und ein echtes Tor.
Zweitens, ein eigenes trainiertes OCR-Modell speziell für österreichische Kennzeichen, statt dem allgemeinen EasyOCR – das würde die Genauigkeit weiter erhöhen.
Drittens, eine mobile App mit Push-Benachrichtigungen bei jedem Zutrittsversuch.
Und viertens, mehrere Kameras an verschiedenen Eingängen gleichzeitig

## Slide 20
Danke für
eure Auf-
merksamkeit!
Eldin Mesic & Simon
5AHELS · Werkstättenprojekt 2025/26
ESP32
Gate
Control
Notes: tadaaaa